## Slide 1: KOMPLEKSNI RAČUN
ELEKTROTEHNIKA
NAIZMENIČNE STRUJE
dr Aleksandra Grujić, prof. VIŠER
mast.inž.Marko Milivojčević

## Slide 2: KOMPLEKSNI BROJ
    Imaginarna jedinica
    Kompleksni broj predstavlja zbir realnog i imaginarnog broja:
    gde su x i y realni brojevi
    Ovaj oblik kompleksnog broja naziva se algebarski oblik

## Slide 3: KOMPLEKSNI BROJ
    Realni broj x je realni deo kompleksnog broja koji se obeležava:
    x = Re[z] = Re [x+jy]
    Realni broj y se naziva imaginarni deo kompleksnog broja i on se obeležava:
    y = Im[z] = Im [x+jy]

## Slide 4: KOMPLEKSNI BROJ
    Zbir dva kompleksna broja:
    je kompleksni broj:
    Proizvod dva kompleksna broja:
je kompleksni broj:

## Slide 5: KOMPLEKSNI BROJ
    Kompleksni broj čiji je realni deo isti, a imaginarni deo suprotan komleksnom broju z naziva se konjugovano kompleksna vrednost kompleksnog broja z i obeležava sa:
    Proizvod iz z.z* je realan broj:
    z∙z* = x2 + y2
    Kvadratni koren iz ovog proizvoda predstavlja moduo kompleksnog broja:
    koji se u elektrotehnici obeležava sa:
    Količnik dva kompleksna broja je kompleksni broj:

## Slide 6: GEOMETRIJSKO PREDSTAVLJANJE KOMPLEKSNOG BROJA
    Kompleksni broj je predstavljen tačkom u kompleksnoj ravni ( Gausova ravan)
    x – osa je realna osa, a y – osa imaginarna osa u kompleksnoj ravni
    Tačka M kojoj je x apcisa a y ordinata, je geometrijski predstavnik kompleksnog broja z = x + jy
x
z
y
Imaginarna osa
0
Realna osa
M
z=|z|

x = z cos
y = z sin

## Slide 7: KOMPLEKSNI BROJ
    Svakom kompleksnom broju z = x + jy se može pridružiti jedan vektor (fazor) čiji je početak u koordinatnom početku, a kraj u tački M (prethodna slika)
    Ovaj fazor se obeležava na isti način kao kompleksni broj
    Intenzitet pridruženog vektora (fazora) je modul kompleksnog broja
    Ugao koji fazor zaklapa sa realnom osom se naziva argument kompleksnog broja i obeležava sa: arg z
    Pozitivan smer za argument je u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu

## Slide 8: KOMPLEKSNI BROJ
    Ako se moduo kompleksnog broja obeleži sa
    argument sa ,
    realni i imaginarni deo kompleksnog broja se mogu izraziti:
    x = z cos ,
    y = z sin 
    Kompleksni broj se, preko modula i argumenta, može izraziti u trigonometrijskom obliku:
z = z cos +j z sin  = z(cos  +jsin ).

## Slide 9: KOMPLEKSNI BROJ
    Uz pomoć Ojlerove formule:
    ej = cos + jsin
    kompleksni broj se može izraziti i u eksponencijalnom obliku: z = z ej
    Kompleksni brojevi se najlakše mogu množiti i deliti u eksponencijalnom obliku

## Slide 10: KOMPLEKSNI BROJ
Ako se više prostoperiodičnih veličina sa istom kružnom učestanošću ω predstavi u kompleksnoj ravni, one tokom vremena zadržavaju nepromenjen svoj međusobni položaj
Uobičajeno je da se sve operacije sa kompleksnim brojevima koji predstavljaju prostoperiodične veličine vrše u početnom trenutku, t = 0

## Slide 11: KOMPLEKSNI BROJ
Prostoperiodična veličina
se može predstaviti kompleksnim brojem
U elektrotehnici je uobičajeno da moduo kompleksnog broja predstavlja efektivnu, a ne maksimalnu vrednost prostoperiodične veličine
    Kompleksna efektivna vrednost napona je:
    U = U ej,
    kompleksna efektivna vrednost struje je:
    I = I ej

## Slide 12: KOMPLEKSNI BROJ
    Kod redne R,L,C veze odnos između napona na krajevima veze i struje kroz prijemnik, izražen preko kompleksnih efektivnih vrednosti napona i struje, je: U = (R+jX)I
    Veličina (R+jX) naziva se kompleksni izraz za impedansu ili kompleksna impedansa:
    Za paralelnu R,L,C vezu važi relacija:
    I = (G + jB)U,
    gde su I i U, kompleksne efektivne vrednosti struje i napona, a Y kompleksna vrednost admitanse paralelne R,L,C veze

## Slide 13: KOMPLEKSNI BROJ

## Slide 14: KOMPLEKSNI BROJ

## Slide 15: KOMPLEKSNI BROJ
    Veza između parametara redne i paralelne veze prijemnika izražena kompleksnim brojevima: