## Slide 1: Multimedijalno umrežavanje
Lekcije 4 i 5

## Slide 2: Multimedijalno umrežavanje
Osnovni pojmovi
Mrežna podrška multimediji
Tehnički zahtevi multimedijskog umrežavanja
Programski alati za multimedijsko umrežavanje

## Slide 3: Multimedijsko umrežavanje
Multimedijsko umrežavanje obuhvata izradu multimedijskih sadržaja u računarskoj mreži, tako da različiti korisnici na različitim računarima mogu da dele slike, zvuk, video, glas i druge mogućnosti i pomoću njih međusobno komuniciraju
Primeri multimedijskih komunikacija
– World Wide Web
– Videokonferencije
– Video na zahtev (video-on-demand )
– Interaktivna televizija
– Online igre

## Slide 4: Specifičnost multimedijskih sadržaja
Diskretni
– zahtevaju samo prostor,
vremenski nepromenljivi
• Kontinualni
– zahtevaju i vreme i prostor
(vremenska osetljivost)

## Slide 5: Tehnologije na kojima se zasniva Internet
Prenos podataka komutacijom paketa
Skup komunikacionih protokola TCP/IP
Klijent/server računarstvo
Bežične mreže

## Slide 6: TCP/IP arhitektura i protokol
TCP/IP je podeljen na 4 različita sloja:
1. Sloj mrežnog interfejsa obezbeđuje
vezu i prilagođavanje različitih lokalnih
mreža (kao što je Ethernet)
2. Sloj Internet mreže paketni prenos,
adresiranje i rutiranje
3. Transportni sloj obezbeđuje
komunikaciju s aplikacijom,
4. Aplikativni sloj obezbeđuje aplikacije
koje pristupaju uslugama nižih slojeva
– HyperText Transfer Protocol (HTTP), File
transfer Protocol (FTP) i Simple Mail
Transfer Protokol (SMTP).

## Slide 7: IP Multicasting

## Slide 8: Bežične mreže
Rast Interneta prouzrokuje,
porast količine informacija i
broja korisnih usluga
• Pootreba za tehnologijom koja
ne zavisi od fizičkih veza
• Pristup bežičnim putem
omogućava online vezu mnogo
većem broju ljudi
– mobilne (celularne) mreže
– bežične LAN mreže
(IEE 802.11, Bluetooth)
• Predstavlja pravac u daljem
razvoju Interneta

## Slide 9: Razvoj mobilnih/celularnih mreža
Prva generacija
– Analogna komunikacija glasom pomoću frekventne modulacije
– Advanced Mobile Phone System (AMPS)
• Druga generacija
– Digitalni signal umesto analognog
– Global System for Mobile (GSM)
• Mreže treće generacije (3G)
– Brzi Internet i video telefonija (2M-14.4Mb/s)
• Mreže četvrte generacije (4G)
– potpuna zamena 3G tehnologije bržom (100M-1Gb/s), zasnovanom isključivo
na paketnom prenosu (HD video, IP telefonija, gaming, streaming, itd.)
– Mobile WiMAX, LTE
• Buduće mreže (5G,2020) povećane brzine i dostupnosti, za nove potrebe
– 10 puta brže od 4G (1G-10Gb/s), en. efikasne, 25 puta veća propusnost čvorova
– Internet of Things (internet stvari)

## Slide 10: Internet stvari (Internet of Things, IoT)
Mreža stvarnih objekata s ugrađenim računarima i
senzorima povezanih putem Interneta, koji pružaju
različite servise i međusobno sarađuju bez
posredovanja čoveka
– implanti za nadzor rada srca
– roboti vatrogasci/spasioci
– biočipovi na farmama životinja
– automobili s ugrađenim senzorima
– drugi računarski posredovani uređaji

## Slide 11: Razvoj tehnologije Interneta stvari

## Slide 12: Mrežna podrška multimediji
Tehnički problemi umrežavanja
Promet na Internetu
Isporuka multimedijskih sadržaja

## Slide 13: Tehnički problemi umrežavanja
Postoji potreba prenosa u realnom vremenu preko mreže koja
nije za to predviđena (non-realtime)
– osnova Interneta je TCP/IP, koji pruža usluge neophodne za podršku i
malih i velikih mreža
• Zahteva se visok protok podataka preko ograničenog
propusnog opsega (bandwith) mreže
• Raspoloživost propusnog opsega je nepredvidiva
– zagušenje (congestion)
• Upravljanje propusnim opsegom (bandwidth management)
– proces merenja i kontrole komunikacija (promet paketa), radi
izbegavanja preopterećenja, koje kao rezultat ima zagušenje i loše
ukupne performanse

## Slide 14: Potreban propusni opseg za neke primene
Primena Potreban protok
Telefonija 16 kbps
Audio-konferencije 32 kbps
Audio CD kvaliteta 128-192 kbps
H.261 video 64 kbps - 2 Mbps
H.263 video < 64 kbps
MPEG-1 video 1,2-1,5 Mbps
MPEG-2 video 4-60 Mbps
HD televizija (kompresija / bez kompresije) >20 Mbps / >1 Gbps
MPEG-4 video na zahtev (QoS) 250-750 kbps
Videokonferencija (QoS) 384 kbps - 2 Mbps
15

## Slide 15: Prikaz varijacija kašnjenja i gubitaka paketa u video nizu
Normalni signali
Varijacija kašnjenja (jitter)
Gubitak paketa (loss)

## Slide 16: Promet na Internetu
Visoka zastupljenost tekstualnih sadržaja
– e-mail, FTP, Web browsing
• Velika osetljivost teksta na gubitak paketa (loss)
– Primer: gubitak slova u nazivu programa je nedopustiv!
• Manja osetljivost teksta na kašnjenje (delay)
– desetine sekundi za download Veb stranice je prihvatljivo
– minuti za file transfer
– sati za isporuku e-mail

## Slide 17: Multimedija na Internetu
Multimedijski sadržaji nisu tako osetljivi na gubitke paketa
– rečenica bez jedne reči može se razumeti
– izgubljeni kadar (frame) takođe je prihvatljiv
• Multimedijski sadržaji mogu biti veoma osetljivi na kašnjenje
– interaktivne sesije zahtevaju da kašnjenje u jednom smeru bude manje
od 1 sekunde!
• Pojava varijacija kašnjenja (jitter)

## Slide 18: Klase multimedijskih sadržaja
Zapamćeni (uskladišteni) sadržaji (stored)
• Živi sadržaji (captured)
• Interaktivni živi sadržaji (real-time interactive)

## Slide 19: Karakteristike zapamćenih sadržaja Streaming Stored Media
Smešteni na serveru, npr. muzika, nastavne prezentacije,
video na zahtev (VoD)
Softver: RealPlayer, Media Player, Quicktime
Interaktivni sadržaji: pause, ff, rewind…
Kašnjenja (delays): oko 1 - 10 sekundi
Nisu osetljivi na varijacije kašnjenja (jitter)

## Slide 20: Karakteristike živih sadržaja Streaming Live Media
Snimci uživo sa kamere, radija i televizije
('uhvaćeni ', captured)
• Jednosmerna komunikacija, često multicast (sa više
odredišta), npr. koncerti, radio i TV programi, nastava
• Softver: RealPlayer, Media Player, Quicktime
• Ograničena interaktivnost …
• Kašnjenja (delays): oko 1 - 10 sekundi
• Nisu osetljivi na varijacije kašnjenja (jitter)

## Slide 21: Web TV živi sadržaji

## Slide 22: Jango - Internet muzički radio i društvena mreža
Unos kriterijuma
pretraživanja (izvođač),
sistem dalje samostalno
bira adekvatan repetoar po
sličnosti* sadržaja ...
1. ocenjivanje
2. reklame (Google Ads)

## Slide 23: Karakteristike živih interaktivnih sadržaja Real-Time Interactive Media
Dvosmerna komunikacija u mreži
Primeri: Internet telefonija, videokonferencije
Velika osetljivost na kašnjenje paketa (delay)
< 150 ms - vrlo dobro
< 400 ms - dobro
> 400 ms - veoma ružno

## Slide 24: Isporuka multimedijskih sadržaja
Tehnika streaminga zvuka i videa je tehnika prenosa,
koja omogućava korišćenje podataka pre nego što se
prenese celi sadržaj
– skraćuje vreme preuzimanja
• streaming video, IP telefonija, Internet radio, DLS, videokonferencije,
interaktivne igre
– zahteva posebne servere

## Slide 25: Pristup Web serveru

## Slide 26: Pristup preko meta-fajla

## Slide 27: Streaming preko RTSP (Real Time Streaming Protocol)

## Slide 28: Funkcije RTSP protokola

## Slide 29: Korekcija greški prenosa (Forward Error Correction)

## Slide 30: Tehnički zahtevi multimedijskog umrežavanja
Problemi multimedijskog umrežavanja na Internetu
Kvalitet mrežne usluge (QoS)
Garantovani kvalitet mrežne usluge

## Slide 31: Problemi multimedijskog umrežavanja na Internetu
IP je najbolji pokušaj (best effort)
– nema garantovane isporuke
– nema garantovanog propusnog opsega
– nema vremenskih garancija
IP se neprekidno poboljšava

## Slide 32: Kvalitet mrežne usluge (QoS)
Definicija kvaliteta mrežne usluge
Neki tehnički parametri kvaliteta servisa
Media Server
Media Player

## Slide 33: Definicija kvaliteta mrežne usluge
Kvalitet mrežne usluge (Quality of Service, QoS ) predstavlja
definisano i kontrolisano ponašanje (komunikacionog) servisa,
izraženo kroz kvantitativno merljive parametre
– sposobnost mreže da obezbedi funkcije komunikacije, različito od
performansi mreže (Network Performance)
– tehnologija koja koristi različite mehanizme da smanji negativne efekte
nagomilavanja paketa u paketnim mrežama
• Definicija ITU (International Telecommunication Union) je
netehnička: stepen zadovoljstva korisnika mrežne usluge
(subjektivni doživljaj)

## Slide 34: Neki tehnički parametri kvaliteta servisa
Brzina prenosa (Data rate) [Mbps]
Kašnjenje (Latency/Packet delay) - najduže potrebno vreme
od slanja do prijema [ms]
Gubitak paketa (Packet Loss/Error) - procenat izgubljenih
paketa [%]
Varijacije kašnjenja (Jitter/Delay Jitter) - mera ujednačenosti
reprodukcije audia/videa (bufferung)
Gubitak sinhronizacije podataka (Sync skew) [ms]
– za audio/video (npr. govor i usne) dobro ―80ms

## Slide 35: Postizanje kvaliteta mrežne usluge
Ograničenje vremena kašnjenja paketa
(end-to-end packet delay)
Ograničenje varijacije kašnjenja (jitter)
jitter = max_packet_delay - min_packet_delay
Ograničenju nivoa gubitaka paketa
(loss-rate)

## Slide 36: Media Server
Media Server posebna vrsta servera podataka (file-server),
koji obezbeđuje
– velike brzine prenosa podataka
– pristup podacima u realnom vremenu (real-time access)
– prenos velikih fajlova (objekata)
• Modeli pristupa
– Pull: klijent upravlja isporukom
podataka, pogodno za mrežno
editovanje sadržaja
– Push (data pump): server
upravlja isporukom podataka,
pogodno za emitovanje podataka
(broadcasting)

## Slide 37: Media Player
Media Player je aplikacija na klijentskom računaru
– Real Player
– Windows Media Player
Mora 'pametno' da razlikuje sadržaje
Vrši dekompresiju (MPEG)
Uklanja varijacije kašnjenja (jitter) tehnikom baferovanja
(buffering)
Vrši korekcije grešaka (repair)
Obezbeđuje grafički korsisnički
interfejs
– sa kontrolama volume,
pause/play, jump, ...

## Slide 38: Garantovani kvalitet mrežne usluge
Nivoi obezbeđenja QoS
A. Najbolji pokušaj (best-effort service)
B. Diferencirani (differentiated service)
C. Garantovani kvalitet (guaranteed service)

## Slide 39: Najbolji pokušaj (best-effort service)
Radi garantovanja ograničenog kašnjenja, svaki ruter
garantuje kašnjenje paketa
Veliki broj rutera od izvora do odredišta (traceroute)

## Slide 40: Model Internet rutera
Pošto ruter ima FIFO (First In - First Out) rep čekanja,
kašnjenja paketa protoka zavise od ponašanja drugih protoka
– nemoguće garantovati kašnjenje (lack of QoS)
Kad se bafer prepuni, dolazi dogubitka paketa (packet loss)

## Slide 41: Diferencirani kvalitet servisa (differentiated service)
Svaki protok ima svoj rep čekanja paketa - soft QoS
Svaki paket p dobija prioritet P(p)
Paket sa najmanjim P se bira za prenos, ako je link spreman

## Slide 42: Strategije/discipline: priority queuing (PQ) i custom queuing (CQ)
Priority queuing (PQ)
Manji broj redova čekanja
• Prvo se prazne prioritetni repovi
• Fiksna konfiguracija
Custom queuing (CQ)
Veći broj redova čekanja
• Prvo se prazni prioritetni red,
a ostali sekvencijalno, u krug
• Fiksna konfiguracija

## Slide 43: Garantovani kvalitet servisa (guaranteed service)
Garantuje se isporuka paketa po svaku cenu
(standard RFC 2212 )
– hard QoS
Koristi se Resource Reservation Protocol (RSVP)
– predviđen za zatvorene mreže, ali se koristi i u velikim
otvorenim javnim mrežama
– ruteri u velikim otvorenim mrežama su opterećeni
upravljanjem rezervacijama raznih vrsta

## Slide 44: Programski alati za multimedijsko umrežavanje
Sistemi i alati za multimedijsko umrežavanje
Klijentski programi
Streaming serveri

## Slide 45: Sistemi i alati za multimedijsko umrežavanje
Alati za audio i videokonferencije
Alati za izradu Web sadržaja (authoring)
Serveri baza podataka
Sistemi za elektronsku poštu
Mrežni serveri (Web, audio, video, streaming)
Ostali alati

## Slide 46: Klijentski programi
Microsoft Windows Media Player
Microsoft Silverlight*
Apple Quicktime
Apple iPhone/iPad/iPod Touch
Adobe Flash Player
RealPlayer

## Slide 47: Streaming serveri
Adobe (Flash) Media Server
Microsoft Windows Media Services
Microsoft IIS Media Services
Apple QuickTime Streaming Server
Darwin Streaming Server
FreeCast

## Slide 48: Adobe Media Server
Server za klijente Adobe
Flash Player
– streaming i Video-on-Demand
– ActionScript i ECMA Script
– open-source verzija: Red5

## Slide 49: Darwin Streaming Server (DSS)
Prvi RTP/RTSP streaming
server otvorenog koda
– za Apple OS X 1999, uz
QuickTime Player, zatim
prenesen nezavisno na sve
poznatije operativne sisteme
• Podržava veliki broj video
formata, npr. MPEG-4,
H.264, 3GP
– koriste ga edge-computing
provajder Akamai i YouTube
mobile (3GP)