## Slide 1
dr Aleksandra Grujić, prof. VIŠER
mast.inž.Marko Milivojčević
dr Aleksandra Pavlović
ELEKTRIČNE MREŽE SA
VREMENSKI PROMENLJIVIM STRUJAMA

## Slide 2
U pogledu vremenske zavisnosti električne struje se dele na:
Vremenski konstantne električne struje
Vremenski promenljive električne struje
Električne mreže sa
vremenski promenljivim strujama
Fizički zakoni kojima se opisuje stanje u električnim mrežama su:
I i II KIRHOFOV ZAKON i kod vremenski promenljivih i kod jednosmernih struja

## Slide 3: MREŽE SA VREMENSKI KONSTANTNIM STRUJAMA :
Sadrže manji broj elemenata (generatore i otpornike)
Primena nije toliko široka
Stanje u mreži opisano je sistemom linearnih jednačina
MREŽE SA VREMENSKI PROMENLJIVIM STRUJAMA :
Sadrže veliki broj elemenata (generatore, otpornike, kondenzatore, kalemove sa i bez jezgra, diode, tranzistore...)
Široka primena – za prenos električne energije, prenos signala u slučaju radija, tv, radara, satelita.
Stanje u mreži opisano je sistemom linearnih diferencijalnih jednačina

## Slide 4: Periodična veličina
Periodična veličina je ona veličina čije se vrednosti ponavljaju posle određenog vremenskog perioda
Kada neka periodična veličina jedanput izvrši sve svoje promene kaže se da je izvršila jedan ciklus

## Slide 5: PERIODA – T
Vreme koje protekne dok periodična veličina izvrši jedan ciklus naziva se perioda periodične veličine
Jedinica – (s)
Količnik iz broja ciklusa i vremena u kome su oni izvršeni predstavlja učestanost (frekvenciju) periodične veličine:

## Slide 6: UČESTANOSTI KOJE SE KORISTE
50 Hz - industrijska učestanost u Evropi;
60 Hz- industrijska učestanost u Severnoj Americi, Japanu i Koreji;
20 Hz – 20 kHz – za prenos govora
150 kHz – 100 MHz – radiodifuzija
50 MHz – 1GHz – TV kanali
1 GHz – 20 GHz – radari
4 GHz – 15 GHz – veze preko satelita

## Slide 7: EFEKTIVNA VREDNOST PERIODIČNE VELIČINE
Efektivna vrednost periodične struje jednaka je onoj vrednosti jednosmerne struje koja je u mogućnosti da u električnom kolu, na istom mestu i za isto vreme, izazove iste Džulove gubitke kao i periodična struja.
Primer: Efektivna vrednost napona čiji je signal prikazan na slici

## Slide 8: ELEKTRIČNE MREŽE SA VREMENSKI PROMENLJIVIM STRUJAMA
U mrežama koje sadrže generatore elektromotornih sila koje se menjaju po prostoperiodičnom zakonu, ako su svi izvori u mreži iste učestanosti (frekventno usklađeni) i ako su svi elementi u kolu (otpornici, kondenzatori i kalemovi) linearni, u ustaljenom stanju i struje će se menjati po prostoperiodičnom zakonu
Em – MAKSIMALNA VREDNOST (AMPLITUDA) – predstavlja najveću vrednost elektromotorne sile kada se stvarni smer poklapa sa referentnim
t – vreme koje se računa od izabranog početnog trenutka

## Slide 9
 - kružna ili ugaona učestanost [rad/s]
ELEKTRIČNE MREŽE SA VREMENSKI PROMENLJIVIM STRUJAMA
- trenutna faza prostoperiodične veličine
 - počena faza prostoperiodične veličine, zavisi od izabranog početnog trenutka i usvojenog referentnog smera.
Usvojeno je da su početne faze svih veličina:
Svaka prostoperiodična veličina određena je sa: amplitudom, frekvencijom, početnom fazom, referentnim smerom
Merilo za fazni odnos dve prostoperiodične (naizmenične) veličine je razlika njihovih faza – fazna razlika

## Slide 10: ELEKTRIČNE MREŽE SA VREMENSKI PROMENLJIVIM STRUJAMA
Kada su učestanosti svih generatora u kolu iste (generatori su frekventno usklađeni), onda su i učestanosti svih napona i struja u kolu iste, razlika faza dve veličine se svodi na razliku početnih faza
Ako je 1 = 2 dve prostoperiodične veličine su U FAZI
Elektromotorne sile e1(t) i e2(t) istovremeno dostižu maksimalne i minimalne vrednosti

## Slide 11: ELEKTRIČNE MREŽE SA VREMENSKI PROMENLJIVIM STRUJAMA
Ako je 1  2 elektromotorna sila e1(t) fazno prednjači elektromotornoj sili e2(t)
Maksimumi i minimumi ems e1(t) nastupaju ranije u odnosu na ems e2(t)
Razlika faza dve prostoperiodične veličine je ugao za koji treba da se pomeri faza druge veličine da bi ona dostigla svoju maksimalnu vrednost istovremeno sa prvom veličinom.

## Slide 12: ELEKTRIČNE MREŽE SA VREMENSKI PROMENLJIVIM STRUJAMA
Ako je 1  2 elektromotorna sila e1(t) fazno zostaje (kasni) za elektromotornom silom e2(t)
Maksimumi i minimumi ems e1(t) nastupaju kasnije u odnosu na ems e2(t)